TAB. 1

##### 6.1. OPERATIONAL AND TECHNICAL PARAMETERS

| PRESS SIZE | 100 | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| EXECUTION | C | P |  |
| NUMBER OF STROKES | 75/150 | 75 | 1/min |
| UTILIZABLE NUMBER OF THE PARTICULAR STROKES | 45/- | 45 | 1/min |
| MET. SHEET THICKNESS | SINGLE STROKES | 7 | mm |
|  | PERMANENT RUNNING | 4 |  |
| MAXIMUM WORK | SINGLE STROKES | 3000/- (2800/-)¦ | 3300 | J |
|  | PERMANENT RUNNING | 1650/950 (1540/950) | 1650 |  |

| ELECTROMOTOR | POWER | 6/10 (5,6/11) | 6 | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R.P.M | 725/1445 | 715 | 1/min |
| VOLTAGE | LINE | 380V, 50Hz |  |
|  | CONTROL | 24V, 50Hz |  |
|  | LIGHTING | 24V, 50Hz |  |
| PRESSURE AIR | Max. pres | 0,63 | MPa |
|  | Min. press. | 0,5 |  |
|  | Consumed | 20 | l/stroke |
|  | Connector | G1/2“ |  |
| BRAKING DISTANCE | RUN DOWN ANGLE | 61° |  |
|  | RUN DOWN TIME | 135 | ms |
| MAXIMUM NOISINESS | 90 | dB |

TAB. 2

##### 6.2. WORKING AND CLAMPING POSSIBILITIES OF THE PRESS

|  | kN | mm | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| LEXN 100 | 1000 | 10-125 | 90 | 355 | 380 | 380 | 930 | 25° | 1000 | 655 | 320 | 250 | 400 | 300 | 930 | 300 | M24 | 400 | 15 | 170 | 250 | 50 | 60 | 20 | M12 |
|  |  | A | B | C | E | F | H | α | L | K | D | d | S | N | O | P | a | J | X1 | A1 | B1 | C1 | E1,F1 | G1 | a1 |
| PRESS SIZE | PRESS NOMINAL FORCE | STROKE ADJUSTABILITY | RAM ADJUSTABILITY | GAP | GRIP | PASSAGE | TABLE HEIGHTA | FRAME TILTING | LENGTH | WIDTH | OTHER DIMENSIONS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABLE |

TAB. 3

|  | mm | mm | mm | mm | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEXN 100 | 640 | 80 | 250 | 230 | 25 | 79 | 230 | 120 | 250 | 560 | 360 | 220 | 50 | 85 | 40 | M24 | 28 | 46 | 20 | 34 | 18 | 30 | 12 | 22 |
|  | M | G | D1 | d2 | S1 | T | d3 | d4 | D1 | X | Y | V | d5 | l | k | m | e | f | g | h | e1 | f1 | g1 | h1 |
| PRESS SIZE | WIDTH | THICKNESS | OTHER DIMENSIONS | TABLE PLATE INSERT | LENGTH | WIDTH | OTHER DIMENSIONS | TABLE TABLE PLATE | RAM |
|  | TABLE PLATE |  | RAM | CLAMP- ING GROOVES |

TAB. 4

PRESS DIMENSIONS AND FOUNDATION PLAN

|  | mm | mm | mm | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEXN 100 | 1655 | 2970 | 2220 | 1800 | 1050 | 585 | 1070 | 930 | 655 | 300 | 2250 | 1710 | 550 | 1400 | 580 | 890 | 400 | 150 | 150 | 420 | 85 | M30 | 200 | 1/2“-1430 | 10600 |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | O | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | P |  |
| PRESS SIZE | WIDTH | HEIGHT | DEPTH | OTHER DIMENSIONS | LENGTH | WIDTH | DEPTH | OTHER DIMENSIONS | AIR SUPPLY | PRESS MASS |
|  | PRESS DIMENSIONS | DIMENSIONS OF THE FOUNDATION |  |  |