TAB. 1

##### 6.1. PRACOVNÉ A TECHNICKÉ PARAMETRE

| VEĽKOSŤ LISU | 25 | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| PREVEDENIE |  |  | C |  |
| POČET ZDVIHOV |  |  | 75/155 | 1/min |
| VYUŽITEĽNÝ POČET JEDNOTLIVÝCH ZDVIHOV | PRI USTÁLENEJ TEPLOTE SPOJKY – BRZDY |  |  | 60/- | 1/min |
|  | PRI MAX. ODOBRATÍ TVAR. PRÁCE |  |  | 60/- | 1/min |
| HRÚBKA PLECHU | JEDNOTL. ZDVIHY |  |  | 5/- | mm |
|  | TRVALÝ CHOD |  |  | 1,6-2,5 |  |
| MAX. PRÁCA | JEDNOTL. ZDVIHY |  |  | 630/- (515/-) | J |
|  | TRVALÝ CHOD |  |  | 200-320 (200-260) | J |

| ELEKTROMOTOR | VÝKON |  |  | 2,2/3 (1,8/3,6) | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OTÁČKY |  |  | 725/1460 | 1/min |
| NAPÄTIE | SIEŤOVÉ | 380V, 50Hz |  |
|  | OVLÁDACIE | 110V, 50Hz |  |
|  | OSVETLENIE | 24V, 50Hz |  |
| TLAKOVÝ VZDUCH | MAX. TLAK | 0,63 | MPa |
|  | MIN. TLAK | 0,5 |  |
|  | SPOTREBA | 5 | 1/zdvih |
|  | PRÍPOJKA | G ½“ |  |
| BRZDNÁ DRÁHA | UHOL DOBEHU | 39° |  |
|  | DOBEHOVÝ ČAS | 85 | ms |
| MAX. HLUČNOSŤ |  | LAeq=82,9 dB (nameraná hodnota) Priradená neistota K=2,5 dB Merané podia EN ISO 11202 | dB |

Max. dovolený počet zapnutí spojky za 1/min, sa rovná jednotlivým zdvihom za 1/min., ktorý je   uvedený na výrobnom štítku stroja.

TAB. 2

##### 6.2. PRACOVNÉ A UPÍNACIE MOŽNOSTI LISU

|  | kN | mm | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| LEN 25 | 250 | 8 – 85 | 55 | 225 | 265 | 250 | 800 | 30° | 560 | 450 | 180 | 160 | 36 | 225 | 290 | 270 | M16 | 15 | 170 | 200 | 50 | 60 | 40 | M12 |
|  |  | A | B | C | E | F | H | α | L | K | D | d | S | N | O | P | a | X1 | A1 | B1 | C1 | E1,F1 | G1 | a1 |
| VEĽKOSŤ LISU | MENOVITÁ SILA LISU | PRESTAVITEĽNOSŤ ZDVIHU | PRESTAVITEĽNOSŤ BARANA | VYLOŽENIE | ZOVRETIE | PRIECHOD | VÝŠKA STOLA | NAKLOPENIE STOJANU | DĹŽKA | ŠÍRKA | OSTATNÉ ROZMERY |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | STÔL |

TAB. 3

|  | mm | mm | mm | mm | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEN 25 | 435 | 65 | 180 | 160 | 20 | 63 | 158 | M10 | 63 | 160 | 90 | 125 | M10 | 20 | 355 | 220 | 110 | 180 | M20 | 40 | 75 | 32 | M20 | 18 | 30 | 12 | 22 |
|  | M | G | D1 | d2 | S1 | R | d1 | b | T | d3 | d4 | U | b | S1 | X | Y | V | Z | i | d5 | l | k | m | e | f | g | h |
| VEĽKOSŤ LISU | ŠÍRKA | HRÚBKA | OSTATNÉ ROZMERY | VLOŽKA STOLA | VLOŽKA STOLOVEJ DOSKY | DĹŽKA | ŠÍRKA | OSTATNÉ ROZMERY | STÔL STOLOVÁ DOSKA BARAN |
|  | STOLOVÁ DOSKA |  |  | BARAN | UPÍNACIE DRÁŽKY |

TAB. 4

ROZMERY LISU A ZÁKLADOVÝ PLÁN

|  | mm | mm | mm | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEN 25 | C | 1135 | 2145 | 1365 | 1075 | 760 | 415 | 730 | 800 | 403 | 120 | 85 | 1275 | 960 | 250 | 835 | 220 | 668 | 145 | 90 | 90 | 200 | 60 | M24 | 150 | 1/2“ – 1600 | 2500 |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | P |  |
| VEĽKOSŤ LISU | PREVEDENIE | ŠÍRKA | VÝŠKA | HĹBKA | OSTATNÉ ROZMERY | DĹŽKA | ŠÍRKA | HĹBKA | OSTATNÉ ROZMERY | PRÍVOD VZDUCHU | HMOTNOSŤ LISU |
|  |  | ROZMERY LISU | ROZMERY ZÁKLADU |  |  |